ZP 341/1/2010						          Bobowa, dnia 2010-01-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:                       ZP 341/1/2010. Nazwa zadania „Remont i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Siedliskach, Gmina Bobowa”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1.Pytania :

Ze względu na brak opisu sprzętu nagłaśniającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących remontu i rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Siedliskach, gmina Bobowa, proszę o przesłanie opisu przedmiotu zamówienia.

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych-Tekst jednolity (Dz.U.2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Zamawiający informuje: do pozycji 2.19 – sprzęt nagłaśniający poz. 438 przedmiaru robót dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego, należy wycenić następujący sprzęt nagłaśniający:

- Głośniki – dwudrożne kolumny estradowe 12’’, głośnik niskotonowy oraz 1’’ driver wysokotonowy, obudowa drewniana lakierowana, front chroniony metalowym grilem, moc ciągła RMS 200W, maks. 400W, impedancja 8Ω, wymiary: 38x64x40 cm – szt. 4

- Mikrofony bezprzewodowe – 2x 1000 ustalonych kanałów UHF, praca                    w zakresie częstotliwości 470-865 MHz, system dwukanałowy, wielkoformatowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, wyjście symetryczne XLR oraz niesymetryczne JACK 6,3 mm – szt. 6

- Mikser graficzny (kompakt ze wzmacniaczem) – 13 kanałów wejściowych –          7 monofonicznych oraz 3 stereofoniczne, moc wyjściowa 2 x 220W przy obciążeniu 4Ω, korektor graficzny 2 x 7 pasm, trzypasmowa korekcja barwy na wejściach – szt. 1

- Rzutnik (projektor) multimedialny – rozdzielczość XGA (1024x7680), jasność 2700 ANSI lumenów, kontrast 600:1, technologia LCD, optyka F=1,6-1,89 / f+18,6-22,3 mm, odl. od ekranu 1,15-8,8 m, ręczny zoom i facus, wejścia komputerowe 2 x RGB, wejścia video, gniazda audio – szt. 1

- Laptop – procesor intercore duo, 15’’, dysk twardy 250 GB – szt. 1

- Ekran – zwijany ręcznie, szerokość 2,5 m – szt. 1

- Telewizor – LCD 37’’, 1500/1 kontrast, czas reakcji 5 ms – szt. 1

- Odtwarzacz DVD – wyjście USD – szt. 1

+ niezbędne okablowanie oraz gwarancje na dostarczony i zamontowany sprzęt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

_________________________________

Kierownik Zamawiającego