Bobowa, dnia 14.02.2007r

Nr.341/2/2007

# Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art.38 ust 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r „Prawo Zamówień Publicznych” ( tekst jednolity Dz.U z 2006 r Nr.164 poz 1163 z późn. zmianami) Gmina Bobowa jako Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Nr.341/2/07 z dnia 02.02.2007 dot. przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa parteru budynku, docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej, zmiana istniejącego stropodachu na dach i wymiana wewnętrznych instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Bobowej” w następujący sposób:

- wprowadza się dodatkowe przedmiary robót, które należy wycenić i ująć

w kosztorysie ofertowym (zał nr.1)

- stolarka okienna PCV winna być w kolorze białym, okna rozwierane, uchylno rozwierane i uchylne, podział kwater i sposób otwierania podano w załączniku nr 2(elewacje).Zamawiający wymaga okna PCV o profilu pięciokomorowym          i współczynniku U szyby maksimum 1.10 W/(m2 x K)

- docieplenie stropu- wełna mineralna gr 16 cm.Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła lambda maksimum 0,04 W/(m x K)

- docieplenie ścian- styropian 9 cm o współczynniku przewodzenia ciepła  lambda maksimum 0.031W/( m x K)

- Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały wykończeniowe:płytki posadzkowe, wykładzina podłogowa, płytki ścienne, płytki elewacyjne, armatura sanitarna i grzewcza, podokienniki wewnętrzne oraz inne materiały wykończeniowe były w gatunku I .

W związku z powyższym Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców  zastosowania się do powyższych wymogów .

Zał.2 załączniki

Zał. nr 1

# Dodatkowy przedmiar

## Przedmiar robót 4 Wymiana okien drewnianych na PCV –dodaje się pozycję

Poz.4.015.KNR19/1023/5      okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia ,okna

uchylne, jednodzielne do 1.0m2 osadzanie na kotwach- okna

sutereny: 0.48x 0.90 x 22 = 9.51 m2 Ilość 9.51   jedn.m2

Poz.4.016.KNRW 202/919/3   licowania płytkami klinkierowymi ręcznie, ościeża płytki

25 x 12 cm, podokienniki zewnętrzne suteren

19,8x 0,25= 4,95 m2 Ilość 4.95 jedn.m2

Uwaga: Dwa okna o wym. 0.90 x 0.90 nie widoczne na elewacji winny być jednodzielne

w tym, jena sztuka uchylno- rowierane i jedna sztuka uchylne.

Przedmiar robót 5 „-Modernizacja parteru”- dodaje się pozycję

Poz 5.034 KNRW 2002/1040/2             Drzwi aluminiowe do wiatrołapu ilość 4.31 m2

wg.załączonego schematu